ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ШАГОВЫЙ ДШР 39-0,006-1,8УХЛ4 Электродвигатель шаговый ДШР39-0,006-1,8УХЛ4 соответствует техническим условиям ИАРК.522314.003ТУ.

Основные технические данные и характеристики.

| Номинальное напряжение на входе блока управления и предельные отклонения, В | 12+/-1,2 |
| --- | --- |
| Номинальный шаг, градус | 1,8 |
| Статическая погрешность обработки шага, % не более | +/-5; +/-10 |
| Потребляемый ток в фазе двигателя при фиксированной стоянке под током, при падении напряжения 1,2В на коммутирующем устройстве блока управления, А | 0,2+/-0,02 |
| Номинальная приемистость, шаг/с, не менее | 600 |
| Максимальная приемистость, шаг/с, не менее | 700 |
| Фиксирующий момент,Н. м.,не менее | 0,001 |
| Режимы работы: | продолжительный |
| Масса, кг, не более | 0,21+0,01 |

Информация взята из паспорта к шаговому электродвигателю ДШР39-0,006-1,8УХЛ4

По вопросам приобретения обращаться:

Web-сайт: http://zenon2000.narod.ru/dshr39.htm  (Раздел шаговые электродвигатели)

Тел\факс: (495) 648-59-62 Моб.тел. 8-926-743-12-76

E-mail: 8150381@mail.ru