ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ШАГОВЫЙ ДШР 57-0,06-1,8-1М4081ДООУХЛ4 Области применения Перспективны для использования в станко- и приборостроении, в механизмах вычислительной техники и автоматического управления. Описание Предназначены для преобразования электрических импульсов в дискретные угловые перемещения высокой точности. Условия эксплуатации: температура окружающей среды -45°С - +40°С, относительная влажность до 80% при температуре +15°С.

Основные технические данные и характеристики.

| Номинальный вращающий момент, H*м | 0,06 |
| --- | --- |
| Максимальный статический момент, H*м, не менее | 0,5 |
| Фиксирующий момент, H*м, не менее | 0,006 |
| Номинальный момент инерции нагрузки, кг·м^2 | 1*10^-6 |
| Потребляемый ток фазы при фиксированной стоянке под током, А, не более | 1,5 |
| Номинальный шаг, градус | 1,8 |
| Статическая погрешность обработки шага, % не более | 5 |
| Номинальное напряжение питания на входе блока управления, В. | 36 +/-3,6 |
| Номинальная приемистость, шаг/с, не менее | 550 |
| Максимальная приемистость, шаг/с, не менее | 1200 |
| Максимальная частота обработки шагов при плавном увеличении частоты управляющих импульсов при номинальных значениях момента инерции нагрузки и вращающегомомента, шаг/с, не менее | 5500 |
| Номинальные режимы работы: |  |
| продолжительный, при частота обработки шагов не выше номинальной приемистости или при фиксированной стоянке под током перемежающийся, при коэффициенте инерции 1,1 и длительности циклов до 10 мин, из них при частотах обработки шагов выше номинальной приемистости не более 10% длительности цикла, остальное время цикла при частотах отработки шагов не выше номинальной приемистости или при фиксированной стоянке под током или в обесточенном состоянии |  |
| Масса, кг, не более | 0,39 |
| Габаритные размеры, мм | 57*57*60 |
| Примечание: Основные технические данные указаны при четырехтактной биполярной парной коммутации фази параллельном соединении обмоток в фазах. |  |
| Информация взята из паспорта к шаговому электродвигателю |
| ДШР57-0,06-1,8-IМ4081ДООУХЛ4 |

Электродвигатель

шаговый ДШР57-0,06-1,8-IМ4081ДООУХЛ4 соответствует

техническим условиям ТУ 16-90 ИАРК.522414.005 ТУ и признан годным для эксплуатации

По вопросам приобретения обращаться:

Web-сайт: http://zenon2000.narod.ru/dshr57.htm  (Раздел шаговые электродвигатели)

Тел\факс: (495) 648-59-62 Моб.тел. 8-916-81-503-81

E-mail: 8150381@mail.ru