ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ШАГОВЫЙ ШД-5Д1МУ3 (аналог ДШР-80) (ТУ 16-515-166-79) Области применения Перспективны для использования в станко- и приборостроении, в механизмах вычислительной техники и автоматического управления. Описание Предназначены для преобразования электрических импульсов в дискретные угловые перемещения высокой точности. Условия эксплуатации: температура окружающей среды -45°С - +40°С, относительная влажность до 80% при температуре +15°С.

Основные технические данные и характеристики.

| Напряжение питания постоянного тока при резистивной форсировке, В | 48 (+4,8/-7,2) |
| --- | --- |
| Ток в цепи фазовой обмотки в режиме фиксированной стоянки при напряжении питания 48 В, при трёх включенных фазах, А | 3 (+0,1/-0,1) |
| Единичный шаг, градус | 1,5 |
| Статическая погрешность отработки шага, мин. | +\- 27 |
| Номинальный вращающий момент нагрузки, Н*м | 0,100 |
| Номинальный момент инерции нагрузки, кг*м^2 | 4*10 ^-6 |
| Номинальная приемистость, шаг/с, не менее | 2000 |
| Максимальная приемистость при номинальном напряжении питания, шаг/с, не менее | 2800 |
| Максимальный статический момент при питании двух фазовых обмоток током 3 (+0,1/-0,1) А каждой фазы, Н*м, не менее | 0,400 |
| Максимальная частота отработки шагов в номинальном режиме, шаг/с: |  |
| при резистивной форсировке: | 8000 |
| при импульсной форсировке: | 16000 |
| Число фаз | 6 |
| Режим работы | Продолжительный |

Информация взята из паспорта к шаговому электродвигателю ШД-5Д1МУ3

| Номинальное напряжение питания | 48 В |
| --- | --- |
| Номинальный режим работы | S1 |
| Степень защиты | JP44 |
| Форма исполнения | JM4091 |
| Класс изоляции | F |

| вращающий момент, Нм при моменте инерции нагрузки 2х10-6 кгм2, при частоте управляющих импульсов | Максимальная частота, шаг/с | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 400 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000-16000 | при резисторной форсировке | При электронной форсировке |  |
| 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.29 | 0.20 | 0.10 | 8000 | 16000 | 2.2 |

источник - ПРЕЙСКУРАНТ N 15-01 
"Оптовые цены на машины электрические средней и малой мощности" 
Прейскурантиздат, Москва 1980 г.

По вопросам приобретения обращаться:

Web-сайт: http://www.zenon2000.narod.ru/shd5.htm  (Раздел шаговые электродвигатели)

Тел\факс: (495) 648-59-62 Моб.тел 8-926-743-12-76

E-mail: zakaz2000@inbox.ru  или 8150381@mail.ru