ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ШАГОВЫЙ ШАГОВЫЙ ШД-300/300-2А Области применения Предназначен для работы в устройствах средств автоматики

Основные технические данные и характеристики.

| Напряжение питания, В | 24 |
| --- | --- |
| Номинальный вращающий момент, Н.м (гс.см): |  |
| при моменте инерции нагрузки |  |
| 3.10-6 кг*м^2 (0,03 гс.см.c^2) | 0,028 (280) |
| при моменте инерции нагрузки |  |
| 5.10-6 кг*м^2 (0,05 гс.см.с^2) | 0,026 (260) |
| Номинальная приемистость при трехтактной коммутации, шаг/с | 300 |
| Потребляемый ток в режиме фиксированной стоянки под током, А, не более | 1,3 |
| Номинальный шаг | 3 |
| Статическая погрешность обработки шагов при холостом ходе, %, не более | 20 |
| Режим работы | продолжительный |
| Масса, кг, не более | 0,45 |
| Минимальная наработка часов | 2000 |
| Суммарная масса серебра в изделии, г | 0,312 |
| Информация взята из паспорта к шаговому электродвигателю ШД-300/300-2А |

Электродвигатель шаговый типа ШД-300/300-2А соответствует техническим условиям ОРН.513.086

По вопросам приобретения обращаться:

Web-сайт: http://www.zenon2000.narod.ru/shd.ru (Раздел шаговые электродвигатели)

Тел (495) 648-59-62 Моб.тел. 8-926-743-12-76

E-mail: 8150381@mail.ru