ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ШАГОВЫЙ ШД-4М-У3 ( (ТУ2-024-4524-79) Области применения Перспективны для использования в станко- и приборостроении, в механизмах вычислительной техники и автоматического управления. Условия эксплуатации: температура окружающей среды -45°С - +40°С, относительная влажность до 80% при температуре +15°С.

Основные технические данные и характеристики.

Двигатель предназначен для работы в системах числового програмного управления металлорежущих станков, выполняется с неявнополюсным статором и реактивным секционированным ротором

| Напряжение питания постоянного тока, В | 24 +_ 0,7 |
| --- | --- |
| Ток фазы в режиме фиксированной стоянки при напряжении питания 24В, при двух включенных фазах, А | 3,5 +_ 0,1 |
| Единичный шаг, градус | 1,5 |
| Статическая погрешность отработки шага, мин | +_ 20 |
| Номинальный момент инерции нагрузки, кг*м2 | 6*10-6 |
| Номинальный вращающий момент нагрузки, Н*м (гс*см), | 0,060 (610) |
| Номинальная приемистость, шаг/с, не менее | 800 |
| Максимальная приемистость при номинальном напряжении питания, шаг/с, не менее | 900 |
| Максимальный статический момент при питании одной фазы током 3,5+_0,1А, Н*м (гс*см), не менее | 0,650 (6500) |
| Режим работы: продолжительный, при частоте отработки шагов не более 800 шаг\с, или в режиме фиксированной стоянки перемежающийся с реверсом после каждого цикла при длительности цикла 10 минут, из них 8 минут на частоте 800шаг\с, остальное время цикла в режиме фиксированной стоянки. |  |

Масса электродвигателя 5,1кг. Информация получена из паспорта к шаговому электродвигателю.

По вопросам приобретения обращаться:

Web-сайт: http://www.zenon2000.narod.ru/shd.htm  (Раздел шаговые электродвигатели) Тел\факс:        (495) 648-59-62 Моб.тел 8-926-743-12-76 E-mail: 8150381@mail.ru