ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ШАГОВЫЙ ШДР-721

Основные технические данные и характеристики.

| Напряжение питания,В | 27 ^+2/-1 |
| --- | --- |
| Потребляемый ток, А, не более | 6,5 |
| Номинальная приемистость, шаг/с, не менее | 425 |
| Номинальный вращающий момент, H*м (гс*см) | 147*10 ^-4 (150) |
| Номинальный момент инерции нагрузки, кг*м^2 (гс*см*с^2) | 0,0296*10^-4 (0,03) |
| Номинальный шаг, градус | 3 |
| Номинальный режим работы | продолжительный |

Электродвигатель

ШДР-721 соответствует ТУ ОДС.515.209

и признан годным для эксплуатации

Информация взята из паспорта к шаговому электродвигателю ШДР-721

По вопросам приобретения обращаться:

Web-сайт: http://zenon2000.narod.ru/shdr721.htm  (Раздел шаговые электродвигатели)

Тел\факс: (495) 648-59-62 Моб.тел. 8-926-743-12-76

E-mail: 8150381@mail.ru